## Slide 1
ВСТУП

## Slide 2
Похибка – різниця між дійсною величиною і розрахунковою
Notes: Похибка – різниця між дійсною величиною і розрахунковою:
∆Х= 〖Х_𝑟−Х〗_розр
Х_𝑟 – (від слова «real») дійсна похибка, мкм;
Х_розр – розрахункова похибка, мкм.
У стандарті є такі похибки вимірювання:
– систематичні;
– випадкові;
– промахи.

## Slide 5
Notes: Допуск – нормована точність (користуємося від 5 до 15 квалітету точності), вказана в таблиці допусків.
Справжній розмір – розмір, що встановлюється виміром з допустимою похибкою. Приклад позначення: 𝐷_𝑟,𝐿_𝑟,𝑅_𝑟…
Вал – термін, що застосовується до поверхонь, що охоплюються. Позначаються лише прописними літерами: d, l, r
Отвір – термін, що застосовується для позначення поверхонь, що охоплюють. Позначаються лише великими літерами: D, L, R.
Основний розрахунковий розмір – розмір, вказаний конструктором на кресленні.

## Slide 6
Notes: Номінальний розмір – розмір, відносно якого визначаються відхилення.
Розрахунковим розміром вважають для отвору – найменший граничний розмір, для валу – максимальний граничний розмір.
Для розрахунків, у яких застосовується теорія ймовірності, доцільно за розрахунковий розмір брати розмір, що відповідає координаті середини поля допуску.
Граничні розміри – це два гранично допустимі (max, min) розміри, між якими повинен перебувати або яким може дорівнювати дійсний розмір придатної деталі.
Прохідна межа – термін, що застосовується до того з граничних розмірів, який відповідає максимальній кількості матеріалу.
Непрохідна межа – термін, який застосовується до того з граничних розмірів, який відповідає мінімальній кількості матеріалу.
Допуск – (𝐼𝑇, 𝑇_𝑑,𝑇_𝐷) різниця між найбільшим і найменшим граничними розмірами абсолютна різниця між верхнім та нижнім відхиленням:
𝑇_𝐷=𝐷_𝑚𝑎𝑥−𝐷_𝑚𝑖𝑛=|𝐸𝑆−𝐸𝐼|
𝑇_𝑑=𝑑_𝑚𝑎𝑥−𝑑_𝑚𝑖𝑛=|𝑒𝑠−𝑒𝑖|
Допуск - величина завжди позитивна.